# Самоспасатель фильтрующий

# в комплекте с противоожоговой салфеткой

| Наименование товара | Технические требования к товару |
| --- | --- |
| Самоспасатель фильтрующий в комплекте с противоожоговой салфеткой (____шт.) | Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а противоожоговая салфетка для использования при ожогах всех степеней, с целью более быстрого ранозаживления и исключения инфицирования. Функциональные свойства: Время защитного действия самоспасателя должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут. Противоожоговая салфетка должна стерильной, способствовать быстрому заживление от термических и химических ожогов, обладать антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Площадь противоожоговой салфетки в развернутом виде должна составлять не менее – 220 см2. Потребительские свойства: На металлизированную упаковку салфетки должна быть нанесена инструкция по ее применению. Упаковка салфетки должна быть вложена в карман упаковки самоспасателя. Срок гарантийного хранения самоспасателя и салфетки должен быть - не менее 5 лет. Год выпуска самоспасателя и салфетки должен быть – не ранее 2015 года. Требования по безопасности: Безопасность фильтрующего самоспасателя должна подтверждаться сертификатом соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Поставляемый Товар должен иметь маркировку единого знака обращения продукции государств-членов Таможенного союза «ЕАС». Безопасность противоожоговой салфетки должно подтверждаться регистрационным удостоверением изделия медицинского назначения. |

В соответствии с договором поставки Поставщик должен гарантировать Заказчику БЕСПЛАТНУЮ замену использованных на пожаре и в чрезвычайной ситуации фильтрующие самоспасатели на новые, при условии документального подтверждения, за период их срока гарантийного хранения.