# Техническое задание

# на фильтрующий  самоспасатель

# в комплекте с контейнерами для хранения

| № п/п | Наименование товара | Технические требования к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтрующий самоспасатель в комплекте с контейнером емкостью на 2 самоспасателя | Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов. Контейнер предназначен для обеспечения удобства хранения и оперативного получения самоспасателей в помещениях (в местах постоянного нахождения людей) и на путях эвакуации. Функциональные характеристики: Время защитного действия самоспасателя должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут. Емкость контейнера должна быть на 2 самоспасателя. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 250 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170мм. Потребительские свойства: Контейнер для хранения должен быть выполнен в антивандальном исполнении, иметь металлический корпус. Контейнер должен быть окрашен в красный цвет и иметь 4 отверстия для крепежа к стене (эскиз прилагается). Дверца контейнера должна иметь замок (возможность запираться на ключ) и иметь отверстие для опломбирования. Дверца контейнера должны быть оборудована контрольными окнами (из оргстекла), позволяющее визуально контролировать его содержимое. Транспортная упаковка каждого контейнера должна обеспечивать его защиту от воздействия окружающей среды и повреждений. В комплектность каждого контейнера должно входить: - ключи к замку -2 шт. - пластиковая самозатягивающася номерная пломба – 1 шт. - стандартная наклейка «Место выдачи СИЗ» - 1 шт. - наклейка с мнемосхемами по порядку надевания – 1 шт. - паспорт на контейнер – 1шт. на партию. Качество и надежность фильтрующего самоспасателя должны подтверждаться сертификатом соответствия «Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011». |
| 2 | с контейнером емкостью на 3 самоспасателя | Емкость контейнера на 3 самоспасателя. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 380 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170мм. |
| 3 | с контейнером емкостью на 5 самоспасателей | Емкость контейнера на 5 самоспасателей. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 600 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170мм. |
| 4 | с контейнером емкостью на 10 самоспасателей | Емкость контейнера на 10 самоспасателей. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 600 мм, по высоте - 300 мм, по глубине – 200мм. |
| 5 | с контейнером емкостью на 14 самоспасателей | Емкость контейнера на 14 самоспасателя. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 800 мм, по высоте - 300 мм, по глубине – 200мм. |
| 6 | с контейнером емкостью на 32 самоспасателя | Емкость контейнера на 32 самоспасателя. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 550 мм, по высоте - 650 мм, по глубине – 300мм. |

В соответствии с договором поставки Поставщик должен гарантировать Заказчику БЕСПЛАТНУЮ замену использованных на пожаре и в чрезвычайной ситуации фильтрующие самоспасатели на новые, при условии документального подтверждения, за период их срока гарантийного хранения.