# Средство защиты тела человека – Специальная огнезащитная накидка «Шанс»

Для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени и повышенных температур при пожаре.

Функциональные характеристики и потребительские свойства:

Накидка должны быть устойчива (не прогорать и не разрушаться):

к воздействию  открытого пламени с температурой 800С0, в течение времени – не менее 20 с;

к контакту с нагретой поверхностью с температурой 400С0, в течение времени – не менее 20 с;

к воздействию теплового потока (Q) 8,5 кВт/м2 – не менее 180 с;

к воздействию температуры окружающей среды 200С0 – не менее 1 минуты.

Накидка должна быть выполнена в виде «пончо», т.е. одеваться через голову (при надетом самоспасателе).

Накидка должна иметь один универсальный размер (длина должна быть на уровне колен – для человека среднего возраста).

Комплектность: накидка в упаковке и руководство по применению.

Срок гарантийного хранения: не менее 10 лет.

Требования по качеству и безопасности:

Материал накидки должен быть прочным на разрыв, не пропускать воду и выдерживать (не гореть и не разрушаться) при температуре открытого пламени до 800С0, в течение времени – не менее 20 сек.

Огнестойкая (огнезащитная) накидка должна быть сертифицирована в области пожарной безопасности.