Техническое задание

на поставку фильтрующих самоспасателей

и промышленную утилизацию самоспасателей с истекшим сроком хранения

| Самоспасатель фильтрующий ___ шт. | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов. Функциональные свойства: Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут при воздействии продуктов горения и опасных химических веществ, установленных в национальных стандартах РФ. В комплект самоспасателя должны входить: - рабочая часть; - герметичная упаковка; - руководство по применению и паспорт (допускается на партию); - сумка (футляр). В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном и комбинированный фильтр (или фильтры). Потребительские свойства: Капюшон самоспасателя для изоляции подмасочного пространства должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья, обеспечивающую плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья. Для обучения и тренировки персонала в комплект поставки должны входить учебный образец самоспасателя (__шт.), учебный фильм на флэш-носителе (1 шт.) и обучающий плакат формата А3, выполненный типографским способом в цвете (__шт.). Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. В целях увеличения жизненного цикла товара, у самоспасателя должна быть предусмотрена возможность пролонгации срока гарантийного хранения на срок не менее 5 лет, осуществляемая заводом-изготовителем. Возможность пролонгации срока гарантийного хранения должно подтверждаться руководством по применению (паспортом) самоспасателя. Год выпуска – не ранее 2015 года. Безопасность фильтрующего самоспасателя должна подтверждаться сертификатом соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Поставляемый Товар должен иметь маркировку единого знака обращения продукции государств-членов Таможенного союза «ЕАС». Утилизация самоспасателей с истекшими сроками хранения в количестве ____ шт. должна осуществляться промышленным способом, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», с выдачей акта об утилизации. В ходе поставки Поставщик обязан вывести от Заказчика и утилизировать запасы самоспасателей в количестве _______ штук с истекшими сроками хранения. Поставщик обязан представить Заказчику в течении 30 рабочих дней с момента вывоза самоспасателей с истекшими сроками хранения акт приемки продукции на утилизацию. Все риски возможного неправомерного использования подлежащих утилизации самоспасателей Поставщик берёт на себя. При утилизации привлечение соисполнителей - допускается. |
| --- | --- |

В соответствии с договором поставки Поставщик должен гарантировать Заказчику БЕСПЛАТНУЮ замену использованных на пожаре и в чрезвычайной ситуации фильтрующие самоспасатели на новые, при условии документального подтверждения, за период их срока гарантийного хранения.