# Самоспасатель фильтрующий в футляре

| Наименование товара | Технические требования к товару |
| --- | --- |
| Самоспасатель фильтрующий в футляре (____шт.) | Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Функциональные свойства: Время защитного действия самоспасателя и уровень воздействия концентраций продуктов горения должен соответствовать требованиям в ГОСТ Р 53261-2009. Потребительские свойства: В комплект самоспасателя должны входить: - рабочая часть; - герметичная упаковка; - руководство по эксплуатации (применению); - футляр (для хранения). Для хранения самоспасателя на стене футляр должен быть из пластиката или композиционных материалов, иметь не менее двух отверстий для жесткого крепления на вертикальной поверхности. Футляр должен быть стойкий к внешним воздействиям, он не должен разрушаться (приходить в негодность) при падении с высоты не менее 1,5 метра на бетонный пол. Футляр самоспасателя должен быть опечатан заводом-изготовителем и иметь пиктограммы и маркировку в соответствии с п.4.5-4.6 ГОСТ Р 53261-2009. Срок гарантийного хранения самоспасателя должен быть - не менее 5 лет. Год выпуска самоспасателя должен быть – не ранее 2015 года. Требования по качеству: Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатом соответствия на требования ГОСТ Р 53261-2009, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |

В соответствии с договором поставки Поставщик должен гарантировать Заказчику БЕСПЛАТНУЮ замену использованных на пожаре и в чрезвычайной ситуации фильтрующие самоспасатели на новые, при условии документального подтверждения, за период их срока гарантийного хранения.