ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на дополнительные патроны к гражданским противогазам

1. Общие требования

Дополнительные патроны ДПГ-3 (или эквивалент) должны быть предназначены для совместного использования с противогазовыми фильтрами в составе гражданских противогазов для защиты органов дыхания человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), таких как: аммиак и его производные, нитробензол, дисульфид углерода, тетраэтилсвинец, фенол, цианид водорода, фурфурол, фосген, этилмеркаптан, хлор и сульфид водорода.

2. Технические требования

Корпуса дополнительных патронов должны быть изготовлены из технически прочного, ударо- и термостойкого пластика. Материал изготовления корпуса дополнительных патронов должен исключать коррозию, должен исключать искрообразование.

В комплект дополнительного патрона должны входить:

- патрон ДПГ-3 в сборе (с колпачком и заглушкой) – 1 шт.

- соединительная трубка (по заявке потребителя) – 1 шт.

- руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик

- паспорт - 1 экз. на партию или ее часть

Основные характеристики дополнительного патрона:

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при 30дм3/мин, Па, не более | 150 |
|  | Время защитного действия, мин, не менее: |
|  | по циклогексану | (Со=3,5 мг/дм3) | 70 |
|  | по сероводороду | (Со=1,4 мг/дм3) | 40 |
|  | по диоксиду серы | (Со=2,7 мг/дм3) | 20 |
|  | по аммиаку | (Со=3,0 мг/дм3) | 20 |
|  | Масса дополнительного патрона, г, не более | 300 |
|  | Гарантийный срок хранения, лет, не менее | 10 |

3. Требования к дате изготовления

Дополнительные патроны должны быть новыми, не бывшими в пользовании, не восстановленными и не собранными из компонентов, находившихся в эксплуатации.

Год выпуска дополнительных патронов - не ранее II квартала 2014 года.

4. Требования к упаковке

Дополнительные патроны должны поставляться в упаковке предприятия-изготовителя. Каждое тарное место должно содержать памятку (инструкцию) по эксплуатации.

5. Требование к гарантии

Гарантийный срок хранения дополнительных патронов должен быть не менее 10 лет с даты изготовления.

6. Требования к сопроводительной документации

Поставляемые дополнительные патроны должны сопровождаться паспортом на партию (оригинал или заверенная копия) с отметкой отдела технического контроля производителя.