# Техническое задание

# на пожарно-спасательный комплект:

| Наименование товара | Требования к товару, функциональные характеристики и требования по безопасности |
| --- | --- |
| Пожарно-спасательный комплект ___ шт. | Предназначен: - для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов; - для освещения путей эвакуации в темное время суток или в условиях пониженной освещенности внутри помещений. Состав комплекта: - фильтрующий самоспасатель в сумке; - фонарь аккумуляторный (в упаковке); - футляр (сумка); - вкладыш (наклейка) с описанием комплекта и рисунками по его использованию. Сумка комплекта должна быть яркого цвета, должна закрываться на молнию и иметь ручку для переноса. Функциональные характеристики: а) фильтрующего самоспасателя: Время защитного действия самоспасателя должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут. Слюна и конденсат не должны препятствовать работе самоспасателя, для чего в конструкцию самоспасателя должны входить клапан вдох (на фильтр), что должно подтверждаться описанием самоспасателя в руководстве по применению (паспорта). б) аккумуляторный фонарь: Фонарь должен из пластика иметь выдвижную вилку с фиксирующим устройством для заряда от сети 220В/50Гц Фонарь должен быть светодиодный (не менее 7 шт. светодиодов) с индикатором заряда. Время заряда должно быть не более – 8 часов, а время работы после полного заряда не менее – 12 часов. Аккумулятор должен быть рассчитан на 600-800 циклов «заряд-разряда». Указанные показатели фонаря должны подтверждаться документально. Гарантийный срок хранения элементов комплекта должен быть - не менее 5 лет. Год выпуска – не ранее 3 квартала 2015 года. Требования по качеству и безопасности: Качество и безопасность фильтрующего самоспасателя должно подтверждаться сертификатом соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |