# Техническое задание

# на пожарно-спасательный комплект:

| Наименование товара | Требования к товару, функциональные характеристики и требования по безопасности |
| --- | --- |
| Пожарно-спасательный комплект ___ шт. | Предназначен: - для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов; - для освещения путей эвакуации в темное время суток или в условиях пониженной освещенности внутри помещений. Состав комплекта: - фильтрующий самоспасатель в сумке; - специальная огнестойкая (огнезащитная) накидка (в упаковке); - фонарь аккумуляторный (в упаковке); - футляр (сумка); - вкладыш (наклейка) с описанием комплекта и рисунками по его использованию. Сумка комплекта должна быть яркого цвета, должна закрываться на молнию и иметь ручку для переноса. Функциональные характеристики: а) фильтрующего самоспасателя: Функциональные свойства: Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 15 минут. В комплект самоспасателя должны входить: - рабочая часть; - герметичная упаковка; - руководство по применению и паспорт (допускается на партию); - сумка или футляр. В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном, полумаской и комбинированные фильтры. Потребительские свойства: - Капюшон самоспасателя должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья. Обоснование требования – внутренняя система самонатяжения обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья, что позволяет использовать самоспасатель даже неподготовленным пользователям, для создания лучших условий безопасной эвакуации. - Капюшон и фильтры самоспасателя при использовании не должны ограничивать подвижность головы и шеи, для этого самоспасатель должен иметь боковое расположение фильтров. Обоснование требования – боковое расположение фильтров не ограничивает наклон головы вниз при спуске по лестнице (фильтра не упирается в тело, что исключает сдвиг полумаски, который может привести к резкому снижению герметичности), тем самым создаются лучшие условия для безопасной эвакуации. б) специальная огнестойкая (огнезащитная) накидка: Конструкция накидки должна быть выполнена в виде «пончо». Накидка должна быть устойчива (не прогорать и не разрушаться): - при воздействии открытого пламени с температурой 800С0, в течении времени – не менее 20 с; - при контакте с нагретой поверхностью с температурой 400С0, в течении времени – не менее 20 с; - при воздействии теплового потока (Q) 8,5 кВт/м2 – не менее 180 с; - при воздействии температуры окружающей среды 200С0 – не менее 1 минуты. Данные показатели должны подтверждаться паспортом (руководством по применению) товара. Площадь накидки должна обеспечивать изоляцию очага возгорания площадью не менее 0,5 кв. м. б) аккумуляторный фонарь: Фонарь должен из пластика иметь выдвижную вилку с фиксирующим устройством для заряда от сети 220В/50Гц Фонарь должен быть светодиодный (не менее 7 шт. светодиодов) с индикатором заряда. Время заряда должно быть не более – 8 часов, а время работы после полного заряда не менее – 12 часов. Аккумулятор должен быть рассчитан на 600-800 циклов «заряд-разряда». Указанные показатели фонаря должны подтверждаться документально. Гарантийный срок хранения элементов комплекта должен быть - не менее 5 лет. Год выпуска – не ранее 2 квартала 2020 года. Требования по качеству и безопасности: Качество и безопасность фильтрующего самоспасателя должно подтверждаться сертификатом соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а огнестойкой (огнезащитной) накидки - сертификатом соответствия в области пожарной безопасности. |