# ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

# фильтрующий  самоспасатель с контейнером для хранения

Фильтрующий самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений  во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае  техногенных аварий и террористических  актов.

Контейнер для хранения предназначены для обеспечения удобства хранения и оперативного получения самоспасателей в местах постоянного  нахождения людей и на путях эвакуации.

Функциональные характеристики:

Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут при воздействии продуктов горения в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009.

Емкость контейнера и его размеры по ширине, высоте и глубине:

на 5 самоспасателей – шт., не более - 640х200х170 мм

Потребительские свойства:

В самоспасателе должна обеспечиваться возможность подачи команд и ведение переговоров, поэтому в конструкцию капюшона должна входить полумаска, которая закрывают нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном.

Сумка самоспасателя должна быть из прочного материала (картонная упаковка исключается), должна иметь окантовку из светоотражающего канта, или светоотражающие наклейки со всех сторон сумки (кроме дна).

Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет.

Год выпуска – не ранее 4 квартала 2013 года

Требования по качеству и безопасности:

Качество и надежность фильтрующего самоспасателя должны подтверждаться сертификатами соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон  от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53261-2009.

Контейнеры должны металлические, покрашенные в красный цвет, иметь откидывающую дверцу (крышку), закрываться на внутренний замок. Задняя стенка контейнера должна иметь не менее 4-х отверстий для крепления к стене, а дверца (крышка) приспособление для опечатывания.

Дверцы контейнеров должны быть оборудованы контрольными окнами (из оргстекла), которые позволяют видеть наличие всех самоспасателей  в контейнере (рисунок).

В комплектность каждого контейнера должно входить:

Пластиковая самозатягивающаяся номерная пломба – 1 шт.

Наклейка «Место выдачи СИЗ» - 1 шт.

Наклейка с мнемосхемами по порядку надевания – 1 шт.