# фильтрующий  самоспасатель

# в комплекте с контейнерами для хранения

Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений  во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае  техногенных аварий и террористических  актов.

Контейнер предназначен для обеспечения удобства хранения и оперативного получения самоспасателей в помещениях (в местах постоянного нахождения людей)  и на путях эвакуации.

Функциональные характеристики:

Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут при воздействии продуктов горения и опасных химических веществ в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009.

Емкость контейнера на 2 самоспасателя. Габаритные размеры контейнера не должны превышать по ширине - 300 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170мм.

Требования по безопасности:

В самоспасателе должна обеспечиваться возможность подачи команд и ведение переговоров, поэтому в конструкцию капюшона должна входить полумаска, которая закрывают нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном. Контейнер для хранения должен быть выполнен в антивандальном исполнении, иметь металлический корпус.

Потребительские свойства:

Масса самоспасателя (без упаковки) – не более 0,8 кг.

Сумка самоспасателя должна быть из прочного материала (картонная упаковка исключается), должна иметь окантовку из светоотражающего канта, или светоотражающие наклейки со всех сторон сумки (кроме дна).

Контейнер должен быть окрашен в красный цвет и иметь 4 отверстия для крепежа к стене (эскиз прилагается). Дверца контейнера должна иметь защелку с отверстием для пломбы и иметь отверстие для опломбирования. Дверца контейнера должны быть оборудована контрольными окнами (из оргстекла), позволяющее визуально контролировать его содержимое.

В комплектность каждого контейнера должно входить:

- пластиковая самозатягивающаяся номерная пломба – 1 шт.

- наклейка «Место выдачи СИЗ» - 1 шт.

- наклейка с мнемосхемами по порядку надевания – 1 шт.

- защелка с отверстием для пломбы – 1 шт.

- паспорт – 1шт.

Требования по качеству:

Продукция должны быть новая, не бывшая в употреблении. Год выпуска – не ранее 4 квартала 2013г.

Качество универсального фильтрующего самоспасателя должно подтверждаться сертификатом соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон  от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53261-2009.