ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на противогаз гражданский

1. Общие требования

Противогазы гражданские должны быть предназначены для защиты гражданского населения страны и оснащения личного состава подразделений штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований МЧС России.

2. Технические требования

Противогаз гражданский должен быть предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аварийно химически опасных веществ (АХОВ); боевых токсических химических веществ (БТХВ); радиоактивных веществ, пыли (РВ, РП); биологических аэрозолей (БА) и низкокипящих органических малосорбирующихся веществ.

Противогаз гражданский должен обеспечивать

- защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от действия АХОВ, БТХВ, РВ, РП, БА и низкокипящих органических малосорбирующихся веществ;

- возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств;

- легкость надевания на пострадавшего человека.

В состав противогаза гражданского должны входить:

- лицевая часть – 1 штука;

- коробка фильтрующе-поглощающая (КФП) – 1 штука;

- средство против запотевания стекол очкового узла (пленки или гель) – 1 комплект;

- сумка для ношения и хранения противогаза гражданского – 1 штука;

- руководство по эксплуатации – 1 экземпляр на 1 упаковочное место;

- паспорт на изделие  – 1 экземпляр на партию.

Основные технические характеристики противогаза гражданского:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Коэффициент подсоса в подмасочное пространстве, %, не более | 1,0·10-4 |
|  | Коэффициент проницаемости КФП по СМТ, %, не более | 1,0·10-3 |
|  | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % об., не более | 1,0 |
|  | Начальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при 30 дм3/мин, Па, не более: коробка фильтрующе-поглощающая лицевой части | 180,0 25,0 |
|  | Время защитного действия КФП, при воздействующих концентрациях (С0) веществ (мг/дм3), мин, не менее: |
|  | по хлорциану | (С0=5,0 мг/дм3) | 30 |
|  | по синильной кислоте | (С0=5,0 мг/дм3) | 30 |
|  | по 2,2-дихлордиэтилсульфиду | (С0=0,05 мг/дм3) | 780 |
|  | по декану (аналог ФОВ) | (С0=0,05 мг/дм3) | 1600 |
|  | по хлору | (С0=3,0 мг/дм3) | 20 |
|  | по аммиаку | (С0=0,7 мг/дм3) | 50 |
|  | по циклогексану | (С0=3,5 мг/дм3) | 70 |
|  | по сероводороду | (С0=1,4 мг/дм3) | 40 |
|  | по диоксиду серы | (С0=2,7 мг/дм3) | 20 |
|  | по изобутану | (С0=6,0 мг/дм3) | 35 |
|  | по диметиловому эфиру | (С0=0,95 мг/дм3) | 35 |
|  | пары ртути | (СО=13 мг/м3) | 6000 |
|  | Динамическая активность КФП при С0 = (5,0±0,5) мг/дм3, г: по хлорциану (после климатического старения) по синильной кислоте (после климатического старения) | 6 10 |
|  | Коэффициент защиты КФП по парам соединения радионуклида йода – 131, % | 99,99 |
|  | Площадь поля зрения, не менее ° | 70 |
|  | Температурный диапазон использования, °С | от -40 до +40 |
|  | Масса противогаза гражданского (в сборе, без сумки), не более, г | 950 |

3. Конструктивные требования

Лицевая часть противогаза гражданского должна состоять из корпуса лицевой части (маски объемного типа) с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла со стеклами трапециевидной формы, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, оголовья.

Лицевая часть должна иметь пятиточечное соединение с лямками оголовья. Крепление и оголовье должны обеспечивать герметизацию маски к лицу человека способом самозатягивания. Лицевая часть должна быть упакована в полиэтиленовый пакет.

Лицевые части противогазов гражданских должны быть уложены в каждый ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – 4 штуки; 2 рост – 8 штук; 3 рост – 8 штук.

Корпус коробки фильтрующе-поглощающей должен быть изготовлен из ударопрочного и термостойкого пластика. КФП должна быть упакована вакуумным способом.

4. Требования к дате изготовления

Противогазы гражданские должны быть новыми, не бывшими в пользовании, не восстановленными и не собранными из компонентов, находившихся в эксплуатации.

Год выпуска противогазов гражданских - не ранее II квартала 2014 года.

5. Требования к упаковке

Противогазы гражданские должны поставляться в упаковке предприятия-изготовителя (ящики деревянные, по 20 противогазов гражданских в каждом). Каждое тарное место (ящик) должно содержать руководство по эксплуатации противогаза гражданского.

Маркировка ящиков должна соответствовать ГОСТ 14192.

6. Требование к гарантии

Гарантийный срок хранения противогазов гражданских должен быть не менее 12,5 лет с даты изготовления.

7. Требования к сопроводительной документации

Поставляемые противогазы гражданские должны сопровождаться паспортом на партию (оригинал или заверенная копия) с отметкой о приемке военным представительством МЧС России, а также заверенными копиями сертификатов соответствия  систем добровольной сертификации «Военный регистр», АСС МЧС, ГОСТ Р.